1. Signalisation - bateau - manœuvres – navigation

1 - Une bouée d'épave, en cas d'urgence, est munie d'un : A - feu à éclats alternatif bleu et jaune, B - feu blanc à éclats groupés par deux.

2 - Je veux utiliser mon guindeau électrique pour remonter mon mouillage; il ne faut surtout pas le faire moteur principal du bateau en service : A - vrai, B - faux.

3 - Le lest d'un bateau sert à augmenter : A - sa stabilité de masse, B - sa stabilité de forme.

4 - Sur une carte de projection « Mercator », une route loxodromique coupe les méridiens : A - sous le même angle, B - sous des angles différents.

5 - Calcul de route : Nous sommes le 15 mars 1993 et vous voulez suivre une route fond au 260°. La déclinaison est de 5° Est et voir la courbe N°2 en annexe1 pour la déviation. La dérive due au vent du Nord est de 5° et il n'y a pas de courant significatif. Question : Quel cap donnez-vous au barreur pour faire valoir votre route ? A - 255°, B - 265°.

2. Milieu marin - marées - santé - documents

6 - Lorsque le gradient est faible, les isobares sont espacés. Cela signifie : A - un coup de vent, B - un vent faible.

7 - Le baromètre augmente rapidement. Vous risquez dans l'immédiat : A - un coup de vent, B - une diminution du vent.

8 - Vous cherchez la valeur du courant à un endroit de la carte indiqué par une lettre dans un losange, vous vous référez : A - au port de référence du cartouche de la carte, B - au port le plus proche de l'endroit où vous naviguez. 9 - Vous récupérez un équipier en hypothermie. Que faites-vous ? A - vous le mettez dans son sac de couchage, B - vous le frictionnez énergiquement.

10 - Les instructions nautiques ou avis aux navigateurs peuvent-elles déroger aux règlements ? A - non, B - oui.

EXERCICES PRATIQUES DE NAVIGATION

a) Position par triangulation

b) Calcul de marée

c) Faire valoir sa route

d) Estime

POSITION ESTIMEE.

  Nous sommes le 28 septembre 2007, vous partez à 11h45, heure légale française,  de la " Pointe du Touquet ". 
  Votre GPS vous situe par : 50°31'.80 N // 001°33'.00 E.
  Vous faites route au 256° Cc, la déclinaison est de 3° W et la déviation de 2° E, pour le cap que vous faites.
  La dérive due au vent du secteur " NW "  est estimée à 6° et la vitesse moyenne pendant la durée du trajet est de 5,5 Nds.
  
  Table des marées à Boulogne d'après le guide nautique français "Votre livre de bord // Bloc Marine"

  Septembre            h.min           m                            Heure UT + 1 heure
  28                        00.22            9.1
  V                          07.54            0.8                           Coefficient de marée = 112
                              12.43            9.2
                              20.16            0.8                           Marée haute Dover = MH Boulogne


  Questions :

  1 - Quelle est votre position après quatre heures de navigation ?     - Latitude : .........................................
                                                                                                                    -  Longitude : ......................................
  2 - Quelle est votre route fond ? : ...........................................
  3 - Quels sont les paramètres des courants ? :  a - .......................................
                                                                                   b - ......................................
                                                                                   c - ......................................
                                                                                   d - ......................................

Annexe1

Annexe 2