1 - Règlements - signalisation – balisage

Ripam

| 1 - Un navire à propulsion mécanique peut-il de nuit montrer un fanal tricolore (feu de côté et feu de poupe combinés en un seul fanal) ? A - oui, si sa longueur hors tout est inférieure à 12 mètres, B - non. |
| --- |
| 2 - Un navire à propulsion mécanique montre un feu blanc au-dessus d'un feu rouge visible sur 360°, c'est : A - un pêcheur, n'étant pas un chalutier, B - un bateau pilote. |
| 3 - II est permis de s'écarter des règles du règlement international : A - en aucun cas, B - en cas de danger immédiat. |  |
| 4 - Que signifie l'expression visibilité réduite ? A - toute situation où la visibilité est réduite à moins de deux milles marins, B - toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempête de sable, ou pour toutes autres causes analogues. |  |

Règlements de l’Escaut - Règlement de la Côte belge

5 - Un bateau fluvial qui fait entendre des signaux sonores doit compléter ces signaux sonores par des éclats lumineux de même durée. La couleur de ce feu est :

A - blanc, B - jaune.

6 - Lorsque de nuit sur l’Escaut maritime belge, plusieurs remorqueurs assistent un navire, chaque remorqueur montre : A - trois feux de tête de mât, B - deux feux de tête de mât.

Signalisation-Balisage

7 - Vous naviguez avec un NAPM le long de la côte belge. Vous virez de bord et, droit devant vous, vous voyez à bâbord un feu rouge et à tribord un feu vert. C’est : A - un voilier vu de face, B - l’entrée d’un port. 8 - A Ostende je pourrais sortir à basse mer, vu mon tirant d'eau. Les feux du port sont alors "deux verts sur un blanc". A - je ne peux pas sortir, B - je peux sortir en tenant la droite du chenal.

9 - Un bateau participant à des manœuvres de plongée doit arborer le pavillon : A - A "Alpha", B - P "Papa".. 10 - Dans le balisage latéral – IALA-A – le numéro des balises vu dans le sens de la mer vers la terre est : A - numéros pairs à bâbord et numéros impairs à tribord, B - numéros impairs à bâbord et numéros pairs à tribord.

B

2. Bateau - manœuvres - étiquette

1 - Quand le voyant lumineux rouge de pression d'huile s'allume, moteur tournant : A - la pression d'huile est trop basse, B - la température d'huile est trop haute.

2 - Une drisse est une manœuvre : A - courante, B - dormante.

3 - La caractéristique principale d'un ketch est : A - d'avoir un mât d'artimon, B - d'avoir un mât de misaine.

4 - Un moteur diesel à circuit de refroidissement indirect chauffe, l'alarme fonctionne. Je vérifie la sortie d'eau à l'échappement, elle est correcte. Une cause possible est : A - la pompe à eau de mer, B - le thermostat. 5 - Votre bateau a une hélice à pas gauche. Vous devez virer mais le canal est trop étroit pour virer en une seule fois. Sur quel bord allez-vous virer ? A - vers la gauche, B - vers la droite.

6 - Ma garde en simple est tendue. Le bateau tire. Elle est passée dans l'anneau du quai, l'équipier à quai fait : A - un nœud de chaise, B - un tour mort et deux demi-clefs.

7 - Quel nœud faites-vous pour qu'un cordage ne file pas dans une poulie ? A - un nœud en huit, B - un nœud plat.

8 - On emploie une hélice à pas long : A - pour faire de la vitesse, B - pour faire de la traction.

9 - Aux allures non portantes, quand la vitesse d'un bateau augmente, le vent apparent se rapproche de la ligne de foi du bateau : A - vrai, B - faux.

10 - Le pavillon de courtoisie est hissé à la drisse : A - tribord, B - bâbord.

3. Navigation - sécurité - milieu marin - marées - documents

1 - Dans un atlas des courants les flèches indiquent : A - d'où vient le courant, B - vers où porte le courant. 2 - Sur une carte marine, vous trouvez le symbole ou que signifie-t-il ? A - roches dangereuses, toujours submergées, B - roches dangereuses, qui couvrent et qui découvrent.

3 - Le navigateur prépare le cap pour le barreur. Route fond = 105°, déclinaison = 1° E, déviation = 4° W, pour le cap que vous faites. Vent SW, 5 Beaufort, la dérive est estimée à 4°. II n'y a pas de courant significatif. Quel cap donnez-vous au barreur ? A - 104°, B - 112°. 4 - L'eau de mer peut servir à éteindre les feux : A - de classe A uniquement, B - de classe A et B.

5 - Lorsque votre bouée de sauvetage est équipée d'un feu flottant à retournement automatique, la couleur de ce feu doit être : A - rouge, B - blanche.

6 - Sur le baromètre du bord vous constatez que la pression barométrique a augmenté de 1013 hPa à 1020 hPa, cela signifie : A - l'approche d'un système de haute pression, B - l'éloignement d'un système de haute pression.

7 - En Méditerranée, le bulletin météo vous annonce une mer belle, vous vous attendez à : A - des creux entre 50 cm et 1,25m, B - des creux de 0,1 à 0,5 m.

8 - Dans nos contrées, vous aurez vives eaux : A - deux jours après nouvelle lune ou pleine lune, B - deux jours après le premier ou le dernier quartier de la lune.

9 - Sur une carte marine dont les sondes sont données par rapport au niveau " LAT " les sondes seront : A - plus grandes que par rapport au niveau MLWS / BMVE, B - plus petites que par rapport au niveau MLWS / BMVE.

10 - Vous installez un nouveau moteur sur votre bateau; devez-vous dans ce cas demander une nouvelle lettre d'enregistrement ? A - oui, B - non.