1. Signalisation - bateau - manœuvres – navigation

1 - Ce matin vous avez émis un signal de détresse, et un avion vous envoie un fumigène de couleur orange, cela signifie : A - quelle est la nature de votre détresse ?, B - secours vous sera porté aussitôt que possible.

2 - Sur un moteur marin, on se sert de l'eau de mer pour réguler sa température ou celle de son circuit de refroidissement : A - faux, B - vrai. 3 - Mettre le bateau en fuite c'est : A - rejoindre d'urgence un abri sûr, B - laisser courir aux allures portantes.

4 - En navigation, je consulte les avis aux navigateurs sur : A - le Navtex, B - le GPS.

5 - Calcul de route : voir courbe de déviation en annexe 1. Vous voulez suivre une route fond au 265°. La déclinaison est de 4°W et voir la courbe N°2 en annexe pour la déviation. La dérive due au vent du secteur Nord est estimée à 6° et il n'y a pas de courant significatif. Question : Quel cap donnez-vous au barreur pour garder votre estime ? A - 270° B - 258°

2. Milieu marin - marées - santé - documents

6 - Sur une barbule de vent, je vois trois grandes barres et une plus petite, cela veut dire : A - il y a 35 nœuds de vent à cet endroit, B - le vent souffle dans la direction de 35°.

7 - Pour éviter le risque de brouillard en période d'été, je navigue le plus au large des côtes : A - vrai, B - faux. 8 - Sachant que dans le Solent (île de Wight) la pression atmosphérique moyenne est de 1013 hPa et que votre baromètre indique 1035 hPa, quelle sera l'influence de cette pression sur le niveau de la mer ? A - le niveau augmentera de +/- 0,2 m, B - le niveau diminuera de +/- 0,2 m. 9 - Un de vos équipiers a une blessure profonde à son bras gauche, du sang rouge foncé sort en nappe de la blessure, pour arrêter le saignement vous allez placer : A - un garrot, B - un bandage compressif.

10 - Quel pavillon allez-vous hisser pour demander la libre pratique ? A - la lettre " Q ", B - la lettre " O ".

EXERCICES PRATIQUES DE NAVIGATION

a) Position par triangulation

b) Calcul de marée

c) Faire valoir sa route

d) Position estimée

Nous sommes le 23 septembre 2002 et à 10h30, heure légale UK, vous partez d'un point situé par  3 miles au "SSE" de la tour    
  Royal Sovereign en direction du point : 50°20'.00 N // 000°47'.00 E. Vous tiendrez ce cap compas durant les 3 prochaines heures.

Vous ne tenez pas compte du "TSS" (Trafic Separation Scheme).
  La déclinaison est de 4° W et la déviation de 3° E, pour le cap que vous faites. 
  La dérive due au vent du secteur " SW " est estimée à 2° et la vitesse moyenne pendant la durée du trajet est de 8 Kn 
  
  Table des marées à " Shoreham " d'après le guide nautique anglais "ATT" (Admiralty Tide Tables).

  Sept                     Time           m                            Time zone UTC
  23                        00.05          6.0                           
  M                         06.06          0.8                            
                              12.23           6.1
                              18.23           0.9                           

  Marée haute DOVER = MH Shoreham + 00h09.
  Le 21 septembre le soleil et la lune se trouvaient en opposition.

  Questions :

  1 - Quelle sera votre position estimée après trois heures de navigation ?      -  Latitude : .........................................
                                                                                                                                   -  Longitude : ......................................
  2 - Quelle est votre route fond ? : ...........................................
  3 - Quels sont les vecteurs des courants ? :  a -  ...........................................
                                                                              b -  ...........................................
                                                                              c -  ...........................................

Annexe 1

Annexe 2